## Slide 1
グルコース–インスリン動態切り換えモデルに対する状態推定器の構築に関する考察
On Construction of a State Estimator for a Switched Glucose-insulin Dynamics Model
田辺 裕翔 平田 研二 (富山大学)
研究背景と目的
オブザーバとEKFによる状態推定結果の比較
オブザーバを用いた場合と血糖値のRMSE
EKFを用いた場合の血糖値のRMSE
状態推定実験
UVA/Padovaモデルより4日分の仮想的な入出力データ10人分を作成
オブザーバ，EKFを用いて状態推定を行う
各状態推定結果に対して，推定された血糖値とUVA/PadovaモデルのRMSEを計算
SSOGMMのパラメータ推定/状態推定
UVA/Padova モデル(MEAL MODEL)[1][2]
アメリカFDAが動物実験の代替として承認
精密な糖代謝シミュレーション用モデル
16次元の次元状態，約40の代謝パラメータ，複数の非線形項を含む
パラメータ同定を行うには複雑
SSOGMM[3] (Switched Subcutaneous Oral Glucose Minimal Model)
SOGMM[4](Subcutaneous Oral Glucose Minimal Model)の消化吸収式に線形切り換えシステムを追加した制御志向モデル．
7次元の状態次元，12の代謝パラメータ．2つの非線形項（双線形＋切り換え項）を含む．
SSOGMMの状態方程式
Gastrointestinal
submodel
(switched system)
Subcutaneous
Insulin
Kinetic submodel
Core submodel
(Bergman model)
Subject
(UVA/Padova Model)
Observer
or
Extended Kalma filter
,
C
赤字: 代謝パラメータ
(は以外をまとめたもの)
状態推定器
線形システムに対するオブザーバと拡張カルマンフィルタ(EKF)の2種類を構築．
利用可能データはインスリン入力，食事入力，血糖値データ
食事入力とモードの切り換えタイミングが既知であると仮定し，Raをフィードフォワードで与える
Subject (UVA/Padova Model)
Input
Parameter Estimation
SSOGMM
Mode Estimator
Glucose
Mode
[1] Magni L, Raimondo DM, Man CD, Breton M, Patek S, Nicolao GD, Cobelli C, Kovatchev BP: Evaluating the efficacy of closed-loop glucose regulation via control-variability grid analysis, Journal of Diabetes Science and Technology (2008)
[2] Man CD, Micheletto F, Lv D, Breton M, Kovatchev B, Cobelli C: The UVA/PADOVA Type 1 Diabetes Simulator: New Features, Journal of Diabetes Science and Technology (2014)
[3]三輪 雄太, 平田 健二，Tam Nguyen, 和佐 泰明, 内田 健康: グルコース–インスリン動態切り換えモデルの構築およびパラメータ推定に関する考察, 第11回計測自動制御学会制御部門マルチシンポジウム (2024)
[4]Patek SD, Lv D, Ortiz EA, Hughes-Karvetski C, Kulkarni S, Zhang Q, Breton MD: Empirical Representation of Blood Glucose Variability in a Compartmental Model (2015)
結論
Insulin pump
Sensor
Controller
Subcutaneous
Insulin
Insulin
system
Glucose
system
Muscle and
adipose tissues
LIVER
Gastrointestinal
tract
Renal
Brain and erythrocytes
Glucagon
system
Alpha-cell
Subcutaneous
Glucagon
Degradation
MEAL MODEL
Controller(MPC)
Optimizer
Prediction
Model
Control actions
Predictions
Measured Glucose
Insulin Input
Meal Announce ()
Insulin Input
Estimator
(Prediction Model)
観測可能なデータより，状態推定器は血糖値応答を良好に推定できた．
モデルの各状態も観測データより推定することができた．
オブザーバよりEKFのほうが良い推定結果を示した．
⇨状態推定器を構築でたので，MPCの設計を考えていく必要がある
モード推定により決定変数を
条件式から除去
１型糖尿病
→慢性的な高血糖
→体内インスリン産生の停止
⇨外部インスリンの投与が必要
人工膵臓
⇨センサーにより血糖値を連続的に計測
制御器で適切なインスリン量を計算，
インスリンポンプによる自動投与
⇨モデル予測制御による制御器の開発
新たな糖代謝モデル
⇨グルコース-インスリン動態
切り換えモデル
目的：グルコース-インスリン動態切り換えモデルに対する状態推定器の構築
→制御モデルの現在の状態が必要
Gastrointestinal
submodel
(switched system)
仮想患者 | #001 | #002 | #003 | #004 | #005 | #006 | #007 | #008 | #009 | #010 | Mean
4日間 | 1.216 | 0.654 | 1.284 | 1.545 | 1.589 | 1.552 | 2.206 | 2.082 | 1.592 | 1.133 | 1.485
4日目のみ | 0.841 | 0.579 | 0.506 | 0.682 | 0.762 | 0.867 | 0.947 | 0.763 | 0.639 | 0.798 | 0.739
仮想患者 | #001 | #002 | #003 | #004 | #005 | #006 | #007 | #008 | #009 | #010 | Mean
4日間 | 0.891 | 0.308 | 1.136 | 1.446 | 1.403 | 1.260 | 1.850 | 1.852 | 1.453 | 0.761 | 1.236
4日目のみ | 0.465 | 0.272 | 0.372 | 0.732 | 0.648 | 0.841 | 0.521 | 0.472 | 0.676 | 0.417 | 0.542
拡張カルマンフィルタ(EKF)による推定結果
オブザーバによる推定結果
Notes: 混合整数非線形計画問題
非線形計画問題